9.1. Насосы шестеренные НШ6Г-3, НШ8Г-3, НШ10Г-3, НШ14Г-3, НШ16Г-3

Конструкция насосов соответствует принятой у ведущих мировых производителей и состоит из сквозного равнопрочного по высоте корпуса (может изготавливаться как методом литья, так и из проката), двух крышек, четырех втулок и двух шестерен. Наличие сквозного корпуса обеспечивает равномерную его деформацию в процессе нагружения, исключая перекосы качающего узла и вероятность клинения насоса. Цапфы шестерен насоса установлены во втулках - подшипниках скольжения, выполненных из антифрикционного алюминиевого сплава (в насосах конструктивного исполнения «Д» подшипники скольжения металлофторопластовые). Торцевой поджим втулок к шестерням осуществляется за счет давления рабочей жидкости в зоне манжет торцевого поджима, расположенных в крышках, стабилизируя тем самым подачу на протяжении всего срока службы насоса. Насосы серии «Г» рассчитаны для эксплуатации на номинальном давлении в 16 Мпа (160 ат) (насосы серии «Д» - 20 МПа/200 ат) как в гидросистемах традиционных машин, так и машин с тяжелыми условиями работы, обеспечивая при этом их безотказность и долговечность. Незаменимы для работы в критических зонах с температурой окружающей среды от –400С до +600С.

Рекомендуются к применению в гидросистемах управления механизмами поворота, навесными устройствами, а также в рулевом управлении с\х машин и автомобилей.

Рис. 3. Насос конструктивного исполнения «Г» (деталировка).

9.2. Насосы шестеренные НШ10У-3

Наиболее распространенный, в основном, в гидросистемах рулевого управления отечественных мобильных машин насос. Имеет минимальные габаритные размеры и массу.

В конструкции насоса применено оригинальное соединение опорных втулок – подшипников скольжения и ряд других конструкторско-технологических решений, обеспечивающих высокий коэффициент подачи на протяжении всего срока эксплуатации на любых машинах, что наряду с отлаженной технологией производства, использованием при изготовлении качественных износостойких материалов придает НШ10У-3 качества, которых нет у аналогичных насосов других производителей.

Взаимозаменяем с насосами рабочим объёмом 10см3/об различных производителей. Может изготавливаться как с шестью, так и с четырьмя шлицами. Рекомендуются к применению в гидросистемах управления механизмами поворота, навесными устройствами, а также в рулевом управлении с\х машин и автомобилей с номинальным давлением 16 МПа (160 ат), в том числе и таких, возраст которых вызывает уважение.

Рис. 4. Насос НШ10У-3 (деталировка).

Рис. 5. Функциональная зависимость насосов конструктивного исполнения «Г» и «У»

# Text boxes

Подшипник (2 шт)

Крышка

Шестерня ведущая

Шестерня ведомая

Подшипник (2 шт.)

Шестерня ведомая

Штифт (2 шт.)

Прокладка

Манжета (2 шт)

Болт (4 шт)

Шайба стопорная

Корпус