### Справка по идентификации изделий производства ОАО «ЗМЗ», ООО «РосАЛит», ООО «ЗМФ».

| Наименование детали | Обозначение детали | Приме-няе-мость | Период исполь-зования детали на ОАО «ЗМЗ» | Вид маркиров-ки | Товар-ный знак | Маркировка изделий | Клейме-ние (штамп) | Место расположения | Другие идентификацион-ные признаки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Маркировка изделия | Товарного знака | Даты выпуска | Клей-мения (штам-па) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Литейный цех № 1 |
| Труба впускная | 409.1008015-40 |  |  | Маркировка по И-52 в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На 2-м патрубке (со стороны расположения базовых бобышек) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  | 409.1008015-40 |  | На 6-м патрубке со стороны бобышек крепления топливопро-вода (со стороны плоскости прилегания к гол .цил.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На 3-м патрубке (со стороны расположе-ния базовых бобышек) |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На 4-м патрубке (со сторо-ны располо-жения базо-вых бобы-шек) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка , номер плавки | На 4-м патрубке (со сторо-ны располо-жения базо-вых бобы-шек) |
|  |  |  |  | Клемо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клейма испытате-ля на гер-метич-ность, контроле-ра БКК | На 1-м патрубке (со сторо-ны располо-жения базо-вых бобы-шек) |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та стерж-невой оснастки | Внутри 3-го патрубка со стороны плоскости прилегания к ресиверу |
|  |  |  |  | Клемо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщи-ка, свар-щика | На 1-м патрубке со стороны бобышек крепления топливо-провода |
| Ресивер | 409.1008118-30 |  |  | Маркировка по И-52 в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе со стороны бобышки крепления кронштейна наконечника троса |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  | 409.1008115-30 |  | На корпусе со стороны бобышки крепления кронштейна наконечника троса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На корпусе со стороны выхода газовых каналов |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На корпусе со стороны выхода газовых каналов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка , номер плавки | На корпусе со стороны выхода га-зовых кана-лов с торца крепления дросселя |
|  |  |  |  | Клеймо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клейма испытате-ля на гер-метич-ность, контроле-ра БКК | На корпусе со стороны выхода га-зовых кана-лов, с торца отверстия под заглушку |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та стерж-невой оснастки | Внутри корпуса со стороны крепления дросселя |
|  |  |  |  | Клеймо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщи-ка, свар-щика | На корпусе со стороны бобышки крепления кронштейна наконечни-ка троса |
| Головка цилиндров | 514.1003015-10 |  |  | Маркировка по И-52 в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | Под масло-каналом между 1-м и 2-м выпуск-ными каналами |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  | 514.1003015-10 |  | На платике над маслока-налом между 1-м и 2-м выпускными каналами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клейма ЗМ 7858-4384 |  | Порядковый номер детали | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  | Под обозначением 514.1003015-10 |  |  |
|  |  |  |  | Клейма ЗМ 7858-4384 |  | Порядковый номер отливки в залитой партии | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  | Над обозначением 514.1003015-10 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На маслока-нале между 3-м и 4-м выпускными каналами |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На стенке детали над 4-м выпуск-ным каналом |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер плавки | На платике над обозна-чением марки сплава |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка | На стенке над масло-каналом над 7-м, 8-м 5-м, 6-м, впускными каналами |
|  |  |  |  | Клеймо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщи-ка, свар-щика | На стенке над масло-каналом над 3-м, 4-м, 2-м, 1-м впускными каналами |
|  |  |  |  | Клеймо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо испытате-ля на гер-метич-ность, контролера БКК | С заднего торца отливки, около 4-го выпускного канала на стенке отверстия слива масла |
| Картер сцепления | 402.1601015 4021.1601015 |  |  | Маркировка по И-52 в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | В центре на наружной поверхности детали |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  | 402.1601015 4021.1601015 |  | В центре на наружной поверхности детали |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | В центре на наружной поверхнос-ти детали |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | В центре на наружной поверхнос-ти детали |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, номе-ра плавки | Во внутрен-ней поверх-ности дета-ли напро-тив отверс-тия под вилку |
|  |  |  |  | Клеймо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщи-ка, свар-щика, контроле-ра БКК | На ровной поверхнос-ти плоскос-ти крепле-ния КПП |
| Корпус масляного насоса | 409.1011020 |  |  | Шрифт 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На стенке в нижней части кор-пуса меж-ду двумя крепежны-ми бобыш-ками |
|  |  |  |  | Шрифт 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На стенке в верхней части кор-пуса над крепежной бобышкой |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, | На наклон-ном масло-канале |
| Корпус масляного насоса | 24.1011020-10 |  |  | Шрифт 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На стенке в верхней части кор-пуса около наклонного маслокана-ла |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На стенке в нижней части кор-пуса меж-ду двумя крепежны-ми бобыш-ками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, | На маслока-нале |
| Блок цилиндров | 4022-1002015-10 |  |  | Шрифт 8-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  | 4022-1002015-10 |  | На стенке боковой поверхности со стороны бобышки под установку маслощупа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На стенке боковой по-верхности со стороны бобышки под уста-новку маслощупа |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На стенке боковой по-верхности со стороны бобышки под уста-новку маслощупа |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, номер плавки | На ровной площадке на нижней поверхности заднего торца |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщи-ка, свар-щика, контроле-ра БКК | На ровной поверхнос-ти в нижней части переднего торца |
| Патрубок впускной турбокомпрес-сора | 514.1118066-20 |  |  | Маркировка по И-52 в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На поверх-ности корпуса – отводной патрубок слева |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  | 514.1118066-20 |  | На поверх-ности корпуса – отводной патрубок справа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На поверх-ности корпуса – отводной патрубок слева |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На поверх-ности корпуса – отводной патрубок слева | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та стерж-невой оснастки | На внутренней поверхности корпуса |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, | На наруж-ной поверх-ности от-водного патрубка |
| Картер сцепления | 41-1601015 |  |  | Шрифт 10-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На наруж-ной поверх-ности кар-тера под овальным отверстием |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На наруж-ной поверх-ности кар-тера под овальным отверстием |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, | На наруж-ной поверх-ности кар-тера над овальным отверстием с левой стороны |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщи-ка, свар-щика, контроле-ра БКК | На наруж-ной поверх-ности кар-тера над овальным отверстием с правой стороны |
| Блок цилиндров | 13-1002015 (41-1002015) |  |  | Шрифт ПО-8 по ГОСТ 2930-62 |  | 13-1002015 |  | На поверх-ности перед-него торца отливки с правой стороны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт ПО-8 по ГОСТ 2930-62 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплек-та кокиля | На поверх-ности пе-реднего торца отливки с правой стороны |
|  |  |  |  | Шрифт ПО-8 по ГОСТ 2930-62 |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На поверх-ности пе-реднего торца от-ливки с левой стороны |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Дата, смена заливки, клеймо заливщи-ка, порядковый номер отливки | На поверх-ности пе-реднего торца от-ливки с левой стороны |
|  |  |  |  | Клеймо с/и |  |  |  |  |  |  |  | Клемо об-рубщика, сварщика, контроле-ра БКК | На поверх-ности пе-реднего торца от-ливки с левой стороны |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба впускная | 409.1008015, 4062.1008015-30 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На 2-м патр. (со стороны располож. канала хо-лостого хода) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 409.1008015 4062.1008015-30 |  | На крайнем 4-м патр. (со стороны располож. канала холостого хода) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | Расположение на 3-м патр. (со стороны расположения канала холостого хода) |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На боковой поверхн. 1-го патр. (со сторо-ны распо-ложения канала холостого хода) |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На патрубке, в районе маркировки детали |
| Труба впускная | 40904.1008015 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На 3-м патрубке (со стороны расположения базовой бобышки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 40904.1008015 |  | На крайнем 4-м патрубке (со стороны расположения бобышек под топливопровод) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | Расположение на 2-м патрубке (со стороны расположения базовой бобышки) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | Расположение на 1-м патр. (со сто-роны рас-положе-ния ба-зовой бо-бышки) |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На боковой поверхн. 1-го патр. (со сто-роны рас-положе-ния ба-зовой бо-бышки) |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На стенке с противоположной стороны от базовой бобышки |
| Труба впускная | 40624.1008015 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На 2-м патрубке (со стороны расположения базовой бобышки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 40624.1008015 |  | На 1-м патрубке (со стороны расположения бобышек под топливопровод) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | Расположение на 3-м патрубке (со стороны расположения базовой бобышки) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На боковой поверхн. 4-го патр. (со сто-роны рас-положе-ния бобышек под топливопровод) |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На стенке с противоположной стороны от базовой бобышки |
| Труба впускная | 5143.1008015 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе отливки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 5143.1008015 |  | На корпусе отливки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | На корпусе отливки |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневой оснастки | На корпусе отливки, со стороны бобышки крепле-ния пневмо-электро- клапана |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На боковой поверхности патрубка |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На корпусе отливки со стороны маркировки детали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Труба впускная | 4063.1008015-10 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе отливки в районе крепления крышки рубашки подогрева |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 4063.1008015-10 |  | На корпусе отливки в районе крепления крышки рубашки подогрева |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава – АК9ч, номер комплекта кокиля | На корпусе отливки в районе крепления крышки рубашки подогрева |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | На корпусе отливки, со стороны установ-ки штуцера |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На боковой поверхности отливки со стороны установки пробки |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На торце в районе крепления крышки рубашки подогрева |
| Ресивер | 4062.1008118-31, 409.1008118-10 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе отливки со стороны бобышек кронштейна крепления тросика |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 4062.1008118-31, 409.1008118-10 |  | На корпусе отливки со стороны бобышек кронштейна крепления тросика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | На корпусе отливки с противо-положной стороны от бобышек кронштейна крепления тросика |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневой оснастки | На внутренней стороне корпуса отливки, в районе отверстия под заглушку |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На корпусе отливки с противо-положной стороны от бобышек кронштейна крепления тросика |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На корпусе в районе отверстия под заглушку (со стороны располож маркировки детали) |
| Ресивер | 40624.1008118, 40904.1008118 |  |  | Маркиров-ка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе отливки со стороны базовых бобышек |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 40624.1008118, 40904.1008118 |  | На корпусе отливки со стороны базовых бобышек |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | На корпусе отливки между бобышками крепления кроштейна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержне-вой оснастки | На внутренней стороне корпуса отливки, в районе отверстия под заглушку |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На корпусе отливки между бобышками крепления кронштейна |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На корпусе отливки со стороны отверстия под заглушку |
| Труба впускная | 511-1008015-10 66-1008015-50 |  |  | Маркиров-ка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе отливки со стороны плоскости под карбюр. между 5 и 6 цилинд. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На канале отливки 4-го цилиндра |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Шрифт 16-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер цилиндра | На корпусе отливок на каналах, соответс. цилиндрам |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | На корпусе отливки в районе установки проставки под масляный фильтр |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Порядок работы 15426378 | На канале отливки 8 цилиндра |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневой оснастки | На внутрен-ней стороне отверстия под термостат |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На корпусе отливки в районе маркировки 7 цилиндра |
| Труба впускная | 4021-1008015, 24-1008015 |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава, номер комплекта кокиля | На корпусе отливки с проти-воположной стороны от карбюра-тора |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневой оснастки | На внутрен-ней стороне крайнего канала с противоположной стороны от карбюратора |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На корпусе отливки с проти-вополож*ной стороны от карбю-ратора |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
| Корпус в/насоса | 514.1307015-10 4062.1307015-20, |  |  | Шрифт 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На патрубке Ø46 |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | На корпусе отливки в районе горловины Ø48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневой оснастки | На внутренней поверхности патрубка Ø40 |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ОСТ 37001269-96 |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | На корпусе отливки в районе горловины Ø48 |
| Корпус в/насоса | 4022.1307015-20 |  |  | Шрифт 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На корпусе отливки в районе горловины Ø64 |
|  |  |  |  | Шрифт 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | На корпусе отливки в районе горловины Ø64 |
|  |  |  |  | Шрифт 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневой оснастки | На внутренней поверхности патрубка Ø40 |
| Головка цилиндров | 406.1003015-41, 40624.1003015-01, 10 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На корпусе отливки со стороны выпускных каналов над 2-3 патрубком |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На корпусе отливки со стороны выпускных каналов над 3 и 4 патрубком |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 406.1003009, 40624.1003009 |  | На корпусе отливки со стороны выпускных каналов над 1-2 патрубком |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | На корпусе отливки со стороны выпускных каналов над 4 патрубком У отливки 406.1003015 на переднем тарце на водяной протоке. |
|  |  |  |  | Шрифт 6-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневого ящика | На внутренней части масляной полости у заднего торца в районе центральной бобышки крепления задней крышки |
|  |  |  |  | Шрифт 5-Пр по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневого ящика впускных каналов | Во внутренней части впускных каналах 3 и 7 |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На корпусе отливки со стороны впускных каналов над 1-4 патрубком |  | Дата заливки, клеймо заливщика, |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и клеймодержателя |  |  |  |  |  |  |  | № плавки | 406.1003015 на заднем торце на площадке у выпускных каналов, 40624.1003015 на На корпусе крышки цепи над водяной протокой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На корпусе отливки со стороны выпускных каналов над 2-4 патрубком, клеймо испытателя на герметичность на корпусе отливки со стороны выпускных каналов в районе четвертого патрубка |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и молотка, маркератора |  |  |  |  |  |  | На заднем торце на площадке со стороны впускных каналов, |  | Порядковый номер |
| Головка цилиндров | 66-06-1003015 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | На выпускном патрубке между 2 и 3 цилиндром |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 66-06-1003010 |  | На корпусе отливки в масляной плоскости с торца отливки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | На корпусе отливки в масляной плоскости по середине отливки в районе штанг |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | На корпусе отливки в масляной плоскости по середине отливки в районе штанг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневого ящика | На внутренней части большой водяной протоки со стороны впускных патрубков На внутренней поверхности впускных и выпускных каналов |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | На корпусе отливки в масляной полости на впускных каналах |  | Дата заливки, клеймо заливщика, № плавки |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На торце отливки со стороны трех бобышек, клеймо испытателя на герметичность на выпускном патрубке с другого торца |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и молотка |  |  |  |  |  |  | На торце отливки со стороны трех бобышек |  | Порядковый номер |
| Головка цилиндров | 66-06-1003015 |  |  | Маркировка по И-52 – в кокиле | «ЗМЗ» |  |  |  | Между 1 и 2 свечным колодцем |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  | 402 1003010 |  | Между 2 и 3 свечным колодцем |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шрифт 10-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Марка сплава | Между 1 и 2 свечным колодцем |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта стержневого ящика | На внутренней части большой водяной протоки. На внутренней поверхности впускных и выпускных каналов |
|  |  |  |  | Шрифт 8-Пр3 по ГОСТ 26.008-85- в кокиле |  |  |  |  |  |  |  | Номер комплекта кокиля | Между 1 и 2 свечным колодцем На верхней плоскости между 1 и 2 целиндром |
|  |  |  |  | Шабером в кокиле |  |  |  |  |  | Между 2 и 3 свечным колодцем |  | Дата заливки, клеймо заливщика, |  |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и клеймодержателя |  |  |  |  |  |  |  | № плавки | На торце отливки со стороны большой водяной протоки |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и молотка |  |  |  |  |  |  |  | Клеймо обрубщика, сварщика, испытателя на герметичность | На корпусе отливки между 3 и 4 свечным колодцем на торце с малой водяной |
|  |  |  |  | Ударный способ при помощи клейм и молотка |  |  |  |  |  |  | На торце отливки со стороны большой водяной протоки |  | Порядковый номер |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механообрабатывающие цеха |
| Вал распределительный | 406.1006015-10 4061.1006015-10 4061.1006015 |  | с 2004г. | Химичес-кий (медным купоро-сом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комп лекты гильз цилин-дров в запчасти | 523.1000105 410.1000105 14-1000105 4022.1000105 4021.1000110 4021.1000105 53-1000105 24-1000105 511.1000105 511.1000110 13-1000105-02 4905-1000105 |  | с 2005г. | Химичес-кий (медным купоро-сом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вал коленчатый | 24.1005011-20 |  | с 1998г. | ударный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диски сцепления нажимные в сборе | 53-1601090-11 53-50-1601090-11 49-05-1601090-11 |  | с сентября 2009г. | лазерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диски сцепления нажимные с кожухом | 5233.1601090 52337.1601090 41-1601090-01 |  | с сентября 2009г. | лазерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диски сцепления ведомые в сборе | 4063.1601130-03 40637.1601130-03 4021.1601130-02 40217.1601130-02 |  | с июля 2008г. | лазерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Диски сцепления ведомые в сборе | 53-11-1601130--10 53-11-1601130--11 53-11-1601130--12 53-11-1601130--13 73-1601130 73-1601130-01 5233.1601130 5233.1601130- -01 41-1601130-01 41-1601130-02 |  | С мая 2010г. | лазерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вал коленчатый с пробками | 5233.1005011 |  | с 1988г. | ударный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вал коленчатый с пробками | 66-1005011 |  | с 1980г. | ударный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прессовый цех |
| Кожух сцепления | 406.1601125-10 |  |  | Товарный знак Знак соответст-вия и код органа по сертифи-кации № узла |  | 406.1601090 | Ударный способ клеймом в штампе | Согласно КД | Согласно КД | --- |  | АЯ 74 |  |
| Кожух сцепления | 402.1601125 |  |  | Товарный знак Знак соответст-вия и код органа по сертифи-кации № узла |  | 402.1601090 | Ударный способ клеймом в штампе | Согласно КД | Согласно КД | --- |  | АЯ 74 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пластина демпфера | 53-11- -1601153-10 |  |  | Товарный знак Знак соответст-вия и код органа по сертифи-кации |  | --- | Ударный способ клеймом в штампе | --- | Согласно КД | --- |  | АЯ 74 |  |
| Пластина демпфера | 402-1601153--10 |  |  | Товарный знак № узла Месяц Год |  | 402.1601130-03 | Ударный способ клеймом в штампе | Согласно КД | Согласно КД | Согласно КД |  | АЯ 74 Месяц Год |  |
| Сборочные цеха |

| Двигатели с оборудованием | 4052.10 40522.10 4062.10 40621.10 409.10 40907.10 4091.10 4092.10 | – |  | Этикетка «Гарантия» с номером двигателя |  |  |  |  | Стартер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генератор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Катушки зажигания (2 шт.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулятор холостого хода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дроссель |  |  |  |  |
|  | 4061.10 4063.10 | – |  |  |  |  |  |  | Стартер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генератор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Катушки зажигания (2 шт.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карбюратор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Топливный насос |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 40524.10 40525.10 40904.10 | – |  |  |  |  |  |  | Стартер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генератор |  |  |  |  |
| Двигатели с оборудованием | 4052.10 40522.10 4062.10 40621.10 409.10 40907.10 4091.10 4092.10 4061.10 4063.10 40524.10 40525.10 40904.10 | – |  | Этикетка обозначения комплектации двигателя |  |  |  |  | Крышка клапанов |  |  |  |  |
| Двигатели с оборудованием | 514.10, 5141.10, 5143.10, 51437.10, 511.10, 51101.10, 51106.10, 51107.10, 513.10, 51306.10, 51307.10, 5233.10, 52331.10, 52337.10, 5234.10, 52341.10, 52347.10, 52342.10, 402.10, 4021.10, 40217.10, 4026.10, 4025.10, 410.10, 41007.10, 4101.10, 41017.10, 4102.10, 4103.10, 4104.10, 41047.10. | – |  | Этикетка обозначения комплектации двигателя |  |  |  |  | Крышка клапанов |  |  |  |  |
| Литейный цех № 2 |
| Блок цилиндров | 4021.1002015-10 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Блок цилиндров | 4905-1002015 -40 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Блок цилиндров | 511.1002015 отл. 5311-1002015-40 |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Блок цилиндров | 511.1002015-01 отл.- |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Крышка р.шест | 4021.1002060 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка р.шест | 4025.1002060 отл |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка р.шест | 66-1002060-50 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка цепи | 406.1002062-20 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка цепи | 40624.1002062-10 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка цепи | 40904.1002062-10 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка цепи | 514.1002062 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка цепи | 51432.1002062 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка отв. в.руб | 4022.1003082-30 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Крышка отв. в.руб | 4024.1003082-20 отл. 4022.1003082-30 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 406.1003086 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 406.1003086-10 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 4061.1003086 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 409.1003086 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 409.1003086-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 5143.1003086 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.передняя | 5143.1003086-10 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.задняя | 406.1003087-30 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.задняя | 406.1003087-40 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.ц.задняя | 406.1003087-42 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Крышка г.ц.задняя | 514.1003087 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка р/ валов | 514.1003133 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка р/ валов | 51432.1003133 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка р/ валов | 406.1003141-10 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крышка перед.р/валов | 406.1003142-10 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крышка перед.р/валов | 514.1003142 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поршень | 13-1004015-А отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 13-1004015-АР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 13-1004015-БР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 13-1004015-ВР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 405.1004015 отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 405.1004015-10 отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поршень | 405.1004015-АР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 405.1004015-БР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 406.1004015 отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 406.1004015-АР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 406.1004015-БР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 4061.1004015 отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 409.1004015 отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 409.1004015-АР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 409.1004015-БР отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 53-1004015-22 отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 53-1004015-22-А Р отл. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поршень | 53-1004015-22-БР отл.53-1004015-БР5 |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Поршень | 53-1004015-22-ВР отл.53-1004015-ВР5 |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Держ зад. сальника | 4022.1005160 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Держатель задн.сальника | 53-11-1005160 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Сальнико-держатель | 406.1005161-01 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка г.натяж | 406.1006080-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка коромысел | 13-1007231-32 отл.4905-1007231-01 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка коромысел | 24-24-1007231 отл. |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка клапанов | 406.1007231-31 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка клапанов | 406.1007231-41 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Крышка клапанов | 409.1007231 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка коромысел | 41-1007231 отл. 24-24-1007231 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка коромысел | 4905-1007231-01 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка коромысел | 513.1007231 отл.4905-1007231-01 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка клапанов | 514.1007231 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка клапанов | 51432.1007231 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка коромысел | 73-1007231 отл. 4905-1007231-01 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка руб. подог. | 4061.1008020 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер масляный | 406.1009015-40 отл. |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер масляный | 4061.1009015-30 отл. 406.1009015-20 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер масляный | 409.1009015-30 отл. |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Картер масляный | 409.1009015-40 отл. |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер масляный | 514.1009015-20 отл. 409.1009015-30 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер масляный | 5141.1009015 отл. |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Патрубок приёмный | 24-1010055 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Патрубок пр. м/н | 406.1010055-30 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Патрубок пр. м/н | 409.1010055-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус маслонасоса | 14-1011020-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус маслонасоса | 41-1011020-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус ниж. секции м/н | 66-1011022 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка м/н | 53-11-1011052-01 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка привода м/н | 406.1011235-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Корпус термоклапана | 406.1013081 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус м/отд | 53-11-1014114-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка м/отд | 514.1014134-10 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка м/отд | 53-11-1014134-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус прив.распр | 13-1016020 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корп.фильт .(верх.часть) | 53-11-1017016 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корп.фильт. (ниж.часть) | 53-11-1017017 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус м/ф | 24-1017020-11 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус м/ф | 24-1017020-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка м/ф | 24-1017025-22 отл. |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Проставка | 53-11-1017039-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проставка | 66-06-1017039-10 отл. 53-11-1017039-20 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Кожух фильт.ЦОМ | 51А-1017375-01 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Переходник | 417.1109130-01 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Коромысло | 514.1111079-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Патрубок вп.турбокомп | 514.1118066 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Патрубок | 406.1148012-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Проставка рецир | 511.1213020-03 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус термостата | 4021.1306031-30 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус термостата | 406.1306031-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус термостата | 406.1306031-30 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Корпус термостата | 406.1306031-40 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус термостата | 409.1306031 отл. 5143.1306031 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус термостата | 5143.1306031 отл- |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус термостата | 409.1306031-10 отл. 5143.1306031 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 4021.1306032-20 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 4022.1306032-10 отл. 4025.1306032 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 4025.1306032 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 406.1306032-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 406.1306032-11 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 4063.1306032 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка корпуса т/ст | 409.1306032 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Патрубок | 4021.1306038 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Патрубок | 4021.1306038-10 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Корпус водяного насоса | 4063.1307015-20 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Корпус водяного насоса | 4062.1307015-30 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Корпус водяного насоса | 4063.1307015-30 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Корпус водяного насоса | 4062.1307015-40 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Корпус водяного насоса | 51432.1307015 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | календарь |  |
| Вставка корпуса водяного насоса | 406.1307044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крышка кор.в/ нас. | 4022.1307060 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо расп. вен | 4021.1308032 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо расп. вен | 4025.1308032 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо расп. вен | 66-1308032 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кольцо расп. вен | 66-1308032-20 отл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картер сцепления | 4062.1601015-11 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер сцепления | 409.1601015 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер сцепления | 514.1601015 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер сцепления | 5233.1601015 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Картер сцепления | 66-1601015-11 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Усилитель карт.сцепл. | 406.1601018-10 отл. |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Экран свечей заж | 14-3707364 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Экран свечей заж | 14-3707365 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка экрана св. зажиг. | 14-3707375 отл. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Крышка экр.св.заж. | 66-06-3707375 отл. 14-3707375 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кронштейн | 3M51-7M125-AE |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Кронштейн | 3M51-7M125-DE |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Кронштейн | 3M51-7M125-LD |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |
| Кронштейн | 4M5Q-19D624-CC |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | календарь |  |